Приложение 1 к документации

по запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО ЭТК

А.Ю.Лунёв

_____________________________

«___» __________________2015 г.

Техническое задание

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию верхнего уровня информационно-управляющей системы для автоматизации процесса передачи данных с электрических подстанций на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс»

1 Местоположение объектов

Диспетчерский пункт ОАО «Электротехнический комплекс» находится в г. Омске.

2 Исходные данные:

Рабочая документация «Информационно-управленческая система для автоматизации процесса передачи данных с объектов электросетей на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс». Верхний уровень. Комплект рабочих чертежей. 76324202.422231.028.01.ТЛМ».

3 Объем выполняемых работ

3.1 Выполнить комплекс работ по созданию верхнего уровня информационно-управляющей системы в соответствии с проектной документацией указанной в п. 2 и техническими требованиями к видеостене указанными в п. 4 данного технического задания за исключением поставки и работ по монтажу АРМ диспетчера по проекту «Информационно-управленческая система для автоматизации процесса передачи данных с объектов электросетей на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс». Верхний уровень. Комплект рабочих чертежей. 76324202.422231.028.01.ТЛМ».

Перечень основных работ:

– приобретение и поставка оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения;

– монтаж видеостены, контроллера видеостены, оборудования связи, GPS-приемника, антенны GPS и GSM/GPRS связи с установкой кронштейна;

– прокладка и подключение антенных кабелей и кабелей связи;

– монтаж системы электропитания;

– по результатам монтажных работ Подрядчиком разрабатывается и утверждается у Заказчика исполнительная документация (состав и форма исполнительной документации определяется Заказчиком);

– подготовительные работы и проверка монтажа перед наладкой;

– пусконаладочные работы видеостены, контроллера видеостены и клиента программного комплекса «ОИК Диспетчер» на контроллере видеостены;

– пусконаладочные работы программного комплекса «ОИК Диспетчер» верхнего уровня информационно-управляющей системы с разработкой по требованиям заказчика мнемосхемы электрических сетей ОАО «Электротехнический комплекс» в графическом редакторе «Модус»;

– по результатам пусконаладочных работ Подрядчиком разрабатывается и утверждается у Заказчика исполнительная документация (состав и форма исполнительной документации определяется Заказчиком);

– проведение комплексных испытаний.

3.2 По результатам работ составляется двухсторонний технический акт приемки-сдачи системы в опытную эксплуатацию на срок до 3 месяцев.

3.3 По результатам опытной эксплуатации система передается Заказчику в промышленную эксплуатацию с гарантией не менее 12 месяцев.

3.4 Подрядчик имеет право выполнить определенные объемы работ с привлечением Субподрядчика. Субподрядчик должен быть согласован Заказчиком.

4 Технические требования к видеостене

4.1 Общие требования

– видеостена должна быть законченным решением, которое обеспечивает доставку видеосигнала с АРМ Диспетчера непосредственно на видеостену без потери качества изображения;

– поставляемые компоненты видеостены должны быть полностью совместимы друг с другом;

– все программное обеспечение, драйверы, необходимые для эксплуатации видеостены, должны присутствовать в составе поставки;

– поставляемые компоненты товара должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

4.2 Комплектация

Видеостена должна включать в состав следующий комплект оборудования и материалов, соответствующий техническим данным и требованиям из п. 4.3 данного ТЗ:

– четыре цифровых дисплея диагональю не менее 46”;

– система крепления дисплеев;

– контроллер видеостены в комплекте с программным обеспечением;

– набор необходимых кабелей, проводов, переходников и разъемов;

– тумба или шкаф для установки контроллера видеостены.

4.3 Основные технические данные и характеристики видеостены

| Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Цифровые дисплеи |
| Конфигурация цифровых дисплеев видеостены | 2х2 шт. |
| Диагональ дисплея | Не менее 46” |
| Разрешение дисплея (формат экрана дисплея) | Не менее 1920х1080 (16:9) |
| Тип матрицы дисплея | ЖК |
| Тип подсветки дисплея | Светодиодная |
| Видеовходы | DVI HDCP, HDMI или DisplayPort в соответствии в характеристиками контроллера видеостены |
| Размер рамки по краям дисплея | Не более 6 мм |
| Крепление VESA дисплея | 400х400 мм |
| Цвет корпуса | Черный |
| Напряжение питания | 50 Гц 220 В |
| Система крепления дисплеев | Четыре выдвижных кронштейна для устройства видеостен. Микрорегулировки высоты, горизонтали, вертикали и параллельности. Кронштейны должны соответствовать диагонали выбранных дисплеев. Максимальная нагрузка должна быть больше массы выбранных дисплеев. |
| Контроллер видеостены |
| Тип контроллера | Персональный компьютер с операционной системой Windows 8.1 |
| Требования к видеосистеме | Возможность подключения и работы с не менее чем четырьмя дисплеями с разрешением каждого не менее 1920х1080 |
| Видеовыходы | Не менее 4 шт. DVI HDCP, HDMI или DisplayPort |
| Коммуникационные порты | USB, Ethernet (RJ-45) |
| Управление выводом видеоинформации | Видеостена должна быть управляемой по локальной сети с любого компьютера |
| Напряжение питания | 50 Гц 220 В |
| Тумба или шкаф для установки контроллера видеостены |
| Вентиляция | Конструкция тумбы или шкафа должна обеспечивать вентиляцию контроллера видеостены |
| Внешний вид | Внешний вид тумбы или шкафа должен органично вписываться в интерьер диспетчерской и быть согласован с Заказчиком |

5 Требования к выполнению работ

5.1 Исполнительная документация на монтажные и пусконаладочные работы должна быть представлена Подрядчиком в объеме двух экземпляров на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD, Acrobat Reader.

5.2 Подрядчик должен быть авторизован производителем ПТК «Исеть» компанией ООО «НТК Интерфейс» на внедрение оборудования и ПО их производства.

5.3 Персонал Подрядчика (не менее 4-х человек) должен иметь подтверждение квалификации от ООО «НТК Интерфейс» на создание автоматизированных систем на базе ПТК «Исеть».

5.4 Подрядчик должен иметь опыт внедрения оборудования и ПО ПТК «Исеть» на ПС 110 кВ. Объем поставок (работ, услуг) по одному из аналогичных договоров должен составлять не менее 70 % от начальной (максимальной) цены закупки.

5.5 Подрядчик должен иметь отзывы Заказчиков по строительству, реконструкции и капитальному ремонту оборудования ТМ на базе ПТК «Исеть».

5.6 При планировании и производстве работ необходимо руководствоваться проектно-конструкторской документацией на оборудование, инструкциями, ТУ, ГОСТами, СНиПами, применяемыми в РФ.

5.7 Плановые работы по замене оборудования или его частей, изменению физической и логической схемы выполняются по утвержденным техническим руководителем Заказчика программам работ.

5.8 Персонал Подрядчика обязан пройти проверку знаний Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ-016-2001) и иметь группу по электробезопасности не ниже III и Удостоверение о проверке знаний норм работы в электроустановках (Приложение №2 ПОТРМ-016-2001).

5.9 Необходимо обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика Правил внутреннего трудового распорядка, ПТЭ, ПУЭ, ОТ и противопожарной безопасности при производстве работ.

5.10 Представитель Подрядчика должен немедленно извещать представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок, а также в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, а также приостановить работы, до получения от него письменных указаний.

5.11 Подрядчик должен иметь документы, подтверждающие специальную правоспособность:

Свидетельство о допуске Участника к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора, выдаваемое члену саморегулируемой организации – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допуска согласно действующему законодательству РФ.

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 23. Монтажные работы

- 23.6. Монтаж электрических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи

- 24. Пусконаладочные работы

- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики

6 Поставка оборудования

6.1 В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, заключением договоров с поставщиками оборудования и материалов, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект проектной документации (за исключением АРМ диспетчера) и техническим требованиям к видеостене, которые указаны в п. 4 данного ТЗ.

6.2 Используемое оборудование, материалы, конструкции, изделия, устанавливаемые на объекте, должны выпускаться серийно, должны быть новыми, ранее не используемыми, соответствовать проекту, государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.3 Все оборудование и материалы должны поставляться со склада Подрядчика на объект Заказчика в укомплектованном виде, в специальной транспортной таре, с соблюдением условий по хранению и перевозке. Все затраты по доставке и страхованию оборудования и материалов (на время доставки) возлагаются на Подрядчика.

6.4 Подрядчик должен предоставить гарантию на поставленное оборудование и материалы на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев.

6.5 Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу. Подрядчик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц, и включит в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

7 Сроки выполнения работ

Начало производства работ – с момента подписания договора на выполнение работ.

Срок окончания комплекса работ – не позднее 31.12.2015 года.

8 Приложения к техническому заданию

Приложение №4. «Информационно-управленческая система для автоматизации процесса передачи данных с объектов электросетей на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс». Верхний уровень. Комплект рабочих чертежей. 76324202.422231.028.01.ТЛМ».

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОДС                        ________________ Ж.Ю.Хришпенс

Заместитель директора по ИТ ________________ А.В.Пищухин