Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

________________ Солопов В.Г.

«___» __________ 2020 г.

Техническое задание

на поставку установки для проверки средств релейной защиты (двухблочная)

Уран-1

| Наименование продукции | Поставка оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | Ноябрь 2020 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Установка для проверки средств релейной защиты (двухблочная) Уран-1 предназначена для проверки простых защит, для определение напряжения (тока) срабатывания (возврата) реле и других устройств переменного и постоянного напряжения (тока) в том числе промежуточных реле постоянного тока с параллельной и последовательной обмотками, а также определение времени срабатывания (возврата) или времени замыкания проскальзывающего контакта, снятие вольт амперных характеристик и организацию измерения временных характеристик в циклическом режиме с накоплением информации в памяти установки и вычислением средних значений измеряемых величин. Технические характеристики: Подача переменного напряжения (при максимальном выходном токе не более 10 А) от 0,1 В до 410 В Подача постоянного (выпрямленного со сглаживанием) напряжения (при максимальном выходном токе не более 5 А) от 0,1 В до 240 В Дополнительный выход переменного или постоянного напряжения 220 (110) В, с максимальным выходным током 1А да Подача переменного тока с диапазоном регулировки от 0,5 А до 200 А Диапазон измерения времени срабатывания, возврата или длительности проскальзывающего импульса от 0,001 с до 100 с Количество циклов в циклическом режиме работы при измерении временных характеристик с возможностью задания количества циклов от 1 до 99 Хранение и возможность просмотра значений последних измерений До 10 Световое и звуковое сопровождение момента срабатывания проверяемого устройства да Комплект соединительных кабелей и проводов да Максимальная потребляемая мощность по цепям питания не более 5500 ВА Электропитание аппарата от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10% | к-т | 2 |
|  | Передвижная приборная стойка для перемещения установок Уран-Т | к-т. | 2 |
| Итого: | к-т. | 4 |
| Возможность предложения аналогов | нет |
| Назначение | Проверка простых защит. |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 30-45 дней с момента заключения договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных). |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной в Российской Федерации. |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя. |
| Место поставки продукции – 644050, г. Омск, проспект Мира, 5 «б» |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ14014-91, зарегистрирована в Российском государственном реестре средств измерений. |
| 2 | Продукция должна иметь свидетельство о государственной поверке |
| Прочие требования, перечень требуемых документов в составе коммерческого предложения |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего технического задания. |
| 2 | Стоимость, указанная в коммерческом предложении включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров. |
| 3 | Копия сертификата соответствия на предлагаемую продукцию. |
| 4 | Копия свидетельства о государственной поверке. |

Заместитель главного инженера                                                                С.Э. Дейч