Приложение № 1

Техническое задание

на проведение химического анализа трансформаторного масла.

Заказчик: АО «ЭТК»

Проведение химического анализа трансформаторного масла должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, РД 34.45-51.300-97, РД 34.43.105-89,  РД 34.43.107-95, РД 34.43.206-94, РД 34.51.304-94.

Организация, проводящая работы должна:

- иметь право на проведение работ;

- иметь техническое оснащение для проведения исследований;

- наличие квалифицированного персонала, способного выполнить испытания;

- по результатам проведения работ выдать протокол испытания утверждённой формы;

предоставить тару для отбора и транспортировки проб на анализ;

- в случае необходимости привлечения транспортной кампании для транспортировки проб на анализ ответственность за выбор транспортной кампании и перевозку проб ложится на исполнителя.

Лабораторные испытания трансформаторного масла проводить по параметрам в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.45-51.300-97:

- пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ;

- кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла;

- температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, оС;

- влагосодержание по ГОСТ 7822-75 % массы (г/т) , по ГОСТ 1547-84 (качественно);

- содержание механических примесей: ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-71); РТМ 34.70.653-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-71);

- тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75, % , не более при температуре 70 оС /90 оС;

- содержание водорастворимых кислот и щелочей, мг КОН/г;

- определение антиокислительной присадки АГИДОЛ-1, % массы.

Объём необходимых лабораторных испытаний трансформаторного масла в 2022 году (согласно табл. 1):

- Полный химический анализ трансформаторного масла  — 4 пробы;

- Сокращённый химический анализ трансформаторного масла — 4 пробы;

- Хромотографический анализ трансформаторного масла — 28 проб;

- Анализ масла РПН — 13 проб.

Табл. 1

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. с НДС /НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хроматографический анализ трансформаторного масла | анализ | 28 |  |
| 2 | Полный химический анализ трансформаторного масла | анализ | 4 |  |
|  | 2.1 Определение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 2.2 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 2.3 Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 2.4 Определение температуры вспышки трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 2.5 Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в трансформаторном масле | проба | 1 |  |
|  | 2.6 Определение влаги в трансформаторном масле | проба | 1 |  |
|  | 2.7 Определение содержания механических примесей в трансформаторном масле | проба | 1 |  |
|  | 2.8 Определение антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 | проба | 1 |  |
|  | 2.9 Составление отчета | 1 лист А4 |  |  |
| 3 | Сокращенный хим. анализ трансформаторного масла | анализ | 4 |  |
|  | 3.1 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 3.2 Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 3.3 Определение температуры вспышки трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 3.4 Составление отчета | 1 лист А4 |  |  |
| 4 | Анализ масла РПН | анализ | 13 |  |
|  | 4.1 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба | 1 |  |
|  | 4.2 Определение влаги в трансформаторном масле | проба | 1 |  |
|  | 4.3 Составление отчета | 1 лист А4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Заместитель главного инженера                                                                                     С.Э. Дейч