РАЗДЕЛ 2. Техническое задание

| Наименование продукции | Поставка вакуумных выключателей 10 кВ |
| --- | --- |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Вакуумный выключатель номинальным напряжением 10 кВ Технические характеристики: Вид силового выключателя Вакуумный с полюсами из эпоксидного литья Номинальное напряжение, кВ 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 Номинальный ток, А 1000 Номинальный ток отключения выключателя, не менее, кА. 20 Расчетное процентное содержание апериодической составляющей, %, не более 40 Наибольший пик тока включения, кА, не менее 51 Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее 20 Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), циклов В-О, не менее: - при номинальном токе - при номинальном токе отключения 50000 100 Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В -О, не менее 100 000 Установка в ячейку, тип КСО Расположение полюсов фронтальное Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) встроенный электромагнитный на базе «магнитной защелки». «Магнитная защелка» общая на три фазы. Управление выключателем местное и дистанционное Оперативное управление Возможность ручного оперативного включения и отключения. Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | =220 Собственное время включения, мс, не более 90 Собственное время отключения, мс, не более 42 Испытания По требованию Заказчика предоставить протоколы квалификационных испытаний согласно ГОСТ Р 52565 Опыт работы Наличие положительного опыта работы выключателей более 15 лет с начала выпуска. Управление выключателем Блок управления находится внутри выключателя Климатическое исполнение У2 | шт | 8 |
|  | Механизм блокировки приводов | к-т. | 11 |
| Итого: | к-т. | 2 |
| Возможность предложения аналогов | нет |
| Назначение | для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормальных или аварийных режимах при ручном, дистанционном или автоматическом управлении. |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 45 дней с момента подписания договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика и расчёта: - авансовый платёж - 50 % с течение 30 дней после подписания договора; - оставшаяся сумма - в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных). |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной в Российской Федерации. |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя. |
| Место поставки продукции – 644050, г. Омск, проспект Мира, 5 «б» |
| Способ поставки продукции - любой |
| Прочие требования, перечень требуемых документов в составе коммерческого предложения |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего технического задания. |
| 2 | Стоимость, указанная в заявке на участие включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров. |
| 3 | Копия сертификата соответствия на предлагаемую продукцию. |
| 4 | Протоколы заводских испытаний. |

Заместитель главного инженера                                                                С.Э. Дейч