Приложение 3 к документации

по запросу предложений

Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

________________ Солопов В.Г.

Техническое задание

| Наименование продукции (наименование лота) | Поставка вакуумных выключателей 10 кВ |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2018 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Выключатель вакуумный 10 кВ типа ВБМ-10-20/630: выключатель должен соответствовать требованиям, изложенным в документации КУЮЖ.674152.012РЭ; номинальное напряжение-10 кВ; номинальный ток – 630 А; ток отключения – 20 кА; оперативное напряжение: ШП = 220 В, ШУ =220 В; электромагнит отключения – 1,5 А; вывод вторичных цепей выключателя – удлинённый жгут длиной 2500 мм, из них 2000 мм в гофрорукаве (в трубке ПХВ) с распущенными концами, маркированными по схеме выключателя; состав требуемого комплекта монтажных частей для установки выключателя, дополнительные технические требования – блокировки приводов шинного и линейного разъединителей в количестве 2 шт; выключатель устанавливается в ячейку типа КСО-272 с межполюсным расстоянием разъединителей 230 мм. | шт. | 1 |
|  | Выключатель вакуумный 10 кВ типа ВБП-10-20/1000: выключатель должен соответствовать требованиям, изложенным в документации КУЮЖ.674152.012-01РЭ; номинальное напряжение - 10 кВ; номинальный ток – 1000 А; ток отключения – 20 кА; оперативное напряжение: ШП = 220 В, ШУ =220 В; электромагнит отключения – 1,5 А; электромагнит включения – 1,5 А; расцепитель минимального напряжения с задержкой срабатывания – 2,4 с; вывод вторичных цепей выключателя – удлинённый жгут длиной 2500 мм, из них 2000 мм в гофрорукаве (в трубке ПХВ) с распущенными концами, маркированными по схеме выключателя; выключатель комплектуется ответной частью разъёма вторичных цепей; состав требуемого комплекта монтажных частей для установки выключателя, дополнительные технические требования – блокировки приводов шинного и линейного разъединителей в количестве 4 шт; выключатель устанавливается в ячейку типа КСО-272 с межполюсным расстоянием разъединителей 230 мм. | шт. | 2 |
| Итого: | шт. | 3 |
| Возможность предложения аналогов | Да |
| Назначение | для распределительных устройств напряжением 6(10) кВ переменного тока частотой 50 Гц |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 45 дней с момента заключения договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных) либо по предоплате. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| 3 | Продукция должна иметь сертификат соответствия |
| Место поставки продукции - АО «ЭТК», г. Омск, проспект Мира, 5-б |
| Способ поставки продукции - любой |

Заместитель главного инженера                                                                С.Э. Дейч