Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

_____________ Солопов В.Г.

«___» __________ 2021 г.

Техническое задание

на поставку тепловизора TESTO 875-1i

| Наименование продукции | Поставка оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | Февраль 2021 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Комплект тепловизора TESTO 875-1i используется для создания инфракрасных изображений, а именно для обнаружения источников потерь энергии, тепловых мостиков, повреждений и критических температур бесконтактным способом. Технические характеристики: Параметр Значение Инфракрасное изображение Инфракрасное разрешение 160 x 120 пикселей Фокус ручная Частота обновления кадра 9 Гц SuperResolution (IFOV) 2,1 мрад (стандартный объектив) SuperResolution (пиксели) 320 x 240 пикселей Пространственное разрешение (IFOV) 3,3 мрад (стандартный объектив) Минимальное фокусное расстояние 0.1 м (стандартный объектив) Поле зрения 32° x 23° Температурная чувствительность ˂ 50 мК при +30 °C Реальное изображение Размер изображения 640 x 480 pixels Минимальное фокусное расстояние 0,4 м Представление изображения Тип дисплея ЖК-дисплей 3,5", 320 x 240 пикселей Опция дисплея только ИК-изображение; только реальное изображение; ИК/реальное изображение Количество цветов 10 Цветовая палитра 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) Видеовыход USB 2.0 Измерение Диапазон измерений -30 ... +100°C; 0 ... +350 °C (переключаемый) Погрешность ±2 °C, ±2 % от изм. зн. (±3 °C от изм. зн. при -30 ... -22 °C) Отраженная температура ручная Функция измерения Отображение распределения поверхностной влажности Не входит в комплект поставки Измерение влажности Не входит в комплект поставки Режим измерения "Солнечная энергия" Входит в комплект поставки Функция анализа До 2-х точек замера, распознавание горячей/холодной точек Оснащение тепловизора Цифровая камера Входит в комплект поставки Передача видеоданных Входит в комплект поставки Лазер Входит в комплект поставки Стандартный объектив 32° x 23° Питание (LED) Не входит в комплект поставки Хранение Формат файла: изображения .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls Устройство хранения данных SD-карта на 2ГБ (прибл. 2 000 изображений) Питание Тип батареи Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) Время работы 4 ч. Варианты зарядки В приборе/зарядном устройстве (опция) Работа от сети да Условия окружающей среды Температура хранения -30 °C; 60 °C Рабочая температура -15 °C; 40 °C Влажность воздуха 20 ... 80 %ОВ без конденсации Класс защиты корпуса IP54 Вибрация 2G Физические характеристики Вес 900 г Штатив-тренога M6 Корпус ABS Размеры 152 x 108 x 262 Программное обеспечение для ПК Системные требования Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Интерфейс USB 2.0 Стандарты/ гарантия Директивы ЕС 2004/108/EG | шт | 1 |
| Итого: | к-т. | 1 |
| Возможность предложения аналогов | нет |
| Назначение | использование для создания инфракрасных изображений, а именно для обнаружения источников потерь энергии, тепловых мостиков, повреждений и критических температур бесконтактным способом. |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 30 дней с момента заключения договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных). |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя. |
| Место поставки продукции – 644050, г. Омск, проспект Мира, 5 «б» |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 1516.2-97, зарегистрирована в Российском государственном реестре средств измерений. |
| 2 | Продукция должна иметь свидетельство о государственной поверке |
| Прочие требования, перечень требуемых документов в составе коммерческого предложения |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего технического задания. |
| 2 | Стоимость, указанная в коммерческом предложении включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров. |
| 3 | Копия сертификата соответствия на предлагаемую продукцию. |
| 4 | Копия свидетельства о государственной поверке. |

Заместитель главного инженера                                                                С.Э. Дейч