Приложение 2 к документации

по запросу предложений

Техническое задание

На поставку элегазовых баковых выключателей типа 110 кВ с пружинным
приводом типа _____ и встроенными трансформаторами типа ___

Заказчик: АО «Электротехнический комплекс»

Телефон: 89136516432, Солопов В.Г. _____________________________________

1. Предполагаемое место установки выключателя, наименование энергообъекта:                       ПС 110/6/6 «ВОС» г.Омск

|  | Выключатель, собранный с приводом и аппаратным шкафом на раме и отрегулированный в заводских условиях (с элегазом для первичной заправки и оди- ночным комплектом ЗИП): | Требуе- мое зна- чение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - с дополнительной опорной металлоконструкцией | Да, согласно заводского чертежа ДУБК.6741 22.001МЧ9 |  |
| 2 | Групповой комплект ЗИП. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание - К первой партии выключате- лей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. | да |  |
| 3 | Устройство учета коммутационного ресурса. Поставля- ется за отдельную плату. Устройство встраивается в шкаф управления выключателя, не требуется отдельного проекта для его установки. | да |  |
| 4 | Эксплуатационная документация на русском языке (ко- личество экземпляров) и в электронном виде | 1 экз |  |

Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт. : 2

|  | Параметры выключателя ВБ-110, которые выполняются по заявке заказчика : |
| --- | --- |
| п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требуемое значение |  |
|  | 2 |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 3 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 4 | Номинальный ток, А, не менее | 2500 |  |
| 5 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 40 |  |
| 6 | Климатическое исполнение (У,УХЛ,ТВ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 7 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, не выше | + 40 |  |
| 8 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, не ниже | -45 |  |
| 9 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 10 | Сейсмичность района, баллов по шкале МSК-64, не бо- лее |  |  |
| 11 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 12 | Вид привода | пружинный |  |
| 13 | Номинальное напряжение питания обогревателей баков (переменный ток), В | 230 |  |
| 14 | Номинальное напряжение переменного тока для двига- теля привода, В | 3№ ~ 400 |  |
| 15 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |

Комплектация трансформаторов тока:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета типа ТВ-110 количество на полюс - 2 | Трансформаторы тока для защиты типа ТВ-110 количество на полюс - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности / нагруз- ка, ВА | Коэф. безо- пасно- сти | Класс точности / нагруз- ка, ВА | Коэф. безо- пасно- сти | Класс точ- ности / на- грузка, ВА | Предель- ная крат- ность | Класс точ- ности / на- грузка, ВА | Предель- ная крат- ность |
|  | 600 |  |  |  |  | 10Р/25 | 30 |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  | 0,5/25 | 5 |  |  |  |  |
|  | 100 | 0,2S/ 25 | 5 |  |  |  |  |  |  |

Номинальный вторичный ток 5 А

|  | Выключатель, собранный с приводом и аппарат- ным шкафом на раме и отрегулированный в заво- дских условиях (с элегазом для первичной заправки и одиночным комплектом ЗИП): | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - с дополнительной опорной металлоконструкцией | Да, согласно заводского чертежа ДУБК.67412 2.001МЧ9 |  |
| 2 | Групповой комплект ЗИП. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание - К первой партии выключате- лей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. | - |  |
| 3 | Устройство учета коммутационного ресурса. Постав- ляется за отдельную плату. Устройство встраивается в шкаф управления выключателя, не требуется отдель- ного проекта для его установки. | Да |  |
| 4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) и в электронном виде | 1 |  |

Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт. : 1

|  | Параметры выключателя ВБ-110, которые выполняются по заявке заказчика : |
| --- | --- |
| п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требуемое значение |  |
|  | 2 |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 3 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 4 | Номинальный ток, А, не менее | 2500 |  |
| 5 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 40 |  |
| 6 | Климатическое исполнение (У,УХЛ,ТВ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 7 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, не выше | + 40 |  |
| 8 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, не ниже | -45 |  |
| 9 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 10 | Сейсмичность района, баллов по шкале МSК-64, не бо- лее |  |  |
| 11 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 12 | Вид привода | пружинный |  |
| 13 | Номинальное напряжение питания обогревателей баков (переменный ток), В | 230 |  |
| 14 | Номинальное напряжение переменного тока для двига- теля привода, В | 3К ~ 400 |  |
| 15 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |

. Комплектация трансформаторов тока:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета типа ТВ-110 количество на полюс - 1 | Трансформаторы тока для защиты типа ТВ-110 количество на полюс - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности / нагруз- ка, ВА | Коэф. безо- пасно- сти | Класс точности / нагруз- ка, ВА | Коэф. безо- пасно- сти | Класс точ- ности / на- грузка, ВА | Предель- ная крат- ность | Класс точ- ности / на- грузка, ВА | Предель- ная крат- ность |
| 600 | 600 |  |  |  |  | 10Р/25 | 30 |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 0,5/25 | 5 |  |  |  |  |  |  |

Номинальный вторичный ток 5 А