Приложение 1 к документации

по запросу предложений

Технические параметры

трансформаторов напряжения 110кВ элегазовых для ПС 110/6/6кВ

«ВОС»

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Необходимый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное первичное напряжение , кВ | 110/√3 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/√3 |
| 3 | Параметры вторичных обмоток, | Обмотка №1,кл.точности 0,2 для коммерческого учета мощность (не менее) напряжение | 75 ВА 100/√3В |
|  |  | Обмотка №2, кл.точности 0,5 для измерений и защит мощность (не менее) напряжение | 150ВА 100/√3В |
|  |  | Обмотка №3, кл.точности 3Р дополнительная мощность (не менее) напряжение | 1200ВА 100В |
| 4 | Климатическое исполнение Степень загрязнения изоляции | УХЛ1 II(2,25см/кВ) | от+ 40 оС до – 50 оС |
| 5 | Изоляционная среда | элегаз |  |
| Количество 6шт. |