РАЗДЕЛ 3. Техническое задание

Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

________________ Солопов В.Г.

«12» октября 2021 г.

| Наименование продукции (наименование лота ПЗ) | Поставка электротехнического оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2021 г. |
| № | Номенклатура | ОКПД2 | К-во |
|  | Блок выключателя 35кВ, 1000А, 25кА без встроенных трансформаторов тока: - вакуумный с пружинным электроприводом и распределительным шкафом (в зависимости от типа выключателя); - металлоконструкции, предусматривающие блочную установку на раме выключателя двух разъединителей и трансформаторов тока, для установки оборудования на существующий железобетонный фундамент; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.110 | 3 шт |
|  | Шкаф зажимов ШЗН (100 клемм с обогревом, включая 10 клемм с возможностью опломбировки) | 27.12.31.000 | 3 шт |
|  | Трансформатор напряжения 35кВ ЗНОЛ-35 III 0.5/3Р/3P: - индуктивный, литой; - металлоконструкции для установки оборудования на существующий железобетонный фундамент; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 4); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.190 | 6 фаз |
|  | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН (100 клемм с обогревом, включая 10 клемм с возможностью опломбировки) | 27.12.31.000 | 2 шт |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-35-IV 0,5S/0.5/10P/10P/10P-400-600/5: - литой; - металлоконструкции для установки оборудования на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 2); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.190 | 12 полюсов |
|  | Разъединитель трехполюсный 35кВ 1000А 25кА с 2-мя заземляющими ножами: - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 3); - количество блок-контактов: 6/6/0, на ЗН – 5/5/0; - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.120 | 4 шт |
|  | Разъединитель трехполюсный 35кВ 1000А 25кА с 1-м заземляющим ножом: - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 3); - количество блок-контактов: 6/6/0, на ЗН – 5/5/0; - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.120 | 6 шт |
|  | Опорный изолятор 35кВ трехполюсный наружной установки: - полимерный; - с металлоконструкциями … - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 5); - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.190 | 6 шт |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1: - полимерный; - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1); - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | 27.12.10.130 | 6 фаз |
| Возможность предложения аналогов | Да, по согласованию с Заказчиком |
| Назначение | для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50(60) Гц с номинальным напряжением 35 кВ. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| 3 | Цена за хранение на складе Поставщика должна составлять не более 1000 руб. , в т.ч. НДС в месяц |
| 4 | Доставка, шеф-монтаж и шеф-наладочные работы должны входить в стоимость продукции |
| Место поставки продукции - АО «ЭТК», г. Омск, проспект Мира, 197 |
| Условия поставки продукции – продукции должна быть изготовлена и передана Заказчику до 30.12.2021г. на складе Поставщика с последующим временным хранением на складе Поставщика до момента поставки по месту - 01.06.2022г. |
| Условия оплаты продукции – 10% до 30.12.2021г. Окончательный расчет – до 31.12.2022г. |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты/декларации соответствия. |

Ведущий инженер по ремонтам						Н.В. Самойленко