Приложение 1 к документации

по запросу предложений

Технические параметры

трансформаторов тока элегазовых напряжением 110 кВ для ПС  110/6кВ

«ОБВ-1»

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Необходимый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный первичный ток , А 50/100/200 | 100А |
| 2 | Ток короткого замыкания (термической стойкости), 3-х секундный | 25кА |
| 3 | Парамеры вторичных обмоток, номинальный ток 5А | Обмотка №1,кл.точности 0,2S, мощность | 30ВА |
|  |  | Обмотка №2, кл.точности 0,5, мощность | 30ВА |
|  |  | Обмотка №3, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
|  |  | Обмотка №4, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
|  |  | Обмотка №5, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
| 4 | Климатическое исполнение Степень загрязнения изоляции | УХЛ1 II(2,25см/кВ) | от+ 40оС до - 50о С |
| 5 | Изоляционная среда | элегаз |  |
| Количество 6шт. |

Технические параметры

трансформаторов тока элегазовых напряжением 110 кВ для ПС 110/6кВ «ГНС»

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Необходимый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный первичный ток , А 75/150/300 | 150А |
| 2 | Ток короткого замыкания (термической стойкости), 3-х секундный | 25кА |
| 3 | Парамеры вторичных обмоток, номинальный ток 5А | Обмотка №1,кл.точности 0,2S, мощность | 30ВА |
|  |  | Обмотка №2, кл.точности 0,5, мощность | 30ВА |
|  |  | Обмотка №3, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
|  |  | Обмотка №4, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
|  |  | Обмотка №5, кл.точности 10Р, мощность | 50ВА |
| 4 | Климатическое исполнение Степень загрязнения изоляции | УХЛ1 II(2,25см/кВ) | от+ 400 С до -500 С |
| 5 | Изоляционная среда | элегаз |  |
| Количество 6шт. |