Приложение 3 к документации

по запросу предложений

Утверждаю:

Заместитель директора

АО «Электротехнический комплекс»

_______________ В.Г. Солопов

«30» _июля    2018г.

# Техническое задание

# на строительно-монтажные работы по модернизации оборудования ЗРУ-10кВ с заменой силовых трансформаторов 10/0,4кВ и монтажом РУНН АО «ЭТК» ТП 8869.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «Электротехнический комплекс» 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71, т/ф: 65-02-27 |  |

Цели проекта:

- Обеспечение надежности потребителей.

- Модернизация ЗРУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов 10/0,4 кВ ТП-8869  .

Характеристика объекта:

ТП-8869   установленной мощностью 2х400кВА находится на балансе  АО «Электротехнический комплекс» и расположена по адресу: г. Омск, Кемеровская, 4, корпус 3. Передача электрической энергии от силовых трансформаторов  до вводных ячеек ЗРУ-10кВ осуществляется по кабельным линиям в кабельном канале. В ЗРУ-10кВ установлены ячейки типа КСО-272.

В ТП-8869 произвести:

1. Демонтаж оборудования ЗРУ-10 кВ, силовых трансформаторов 10/0,4кВ, оборудования РУ-0,4кВ в помещении ОАО «ОмскВодоканал». Производство косметического ремонта в помещениях ЗРУ-10кВ, камеры силовых трансформаторов, включающего: побелку помещения, подливку бетонного пола с выравниванием в ЗРУ-10кВ.

2. Монтаж освещения ЗРУ-10кВ, камеры силовых трансформаторов.

3. Монтаж  нового оборудования ЗРУ-10 кВ, силовых трансформаторов согласно проекту.

4. Прокладка питающих кабелей 10кВ от ячеек вводов Т-1, Т-2 до силовых трансформаторов.

5. В существующем помещении РУНН ОАО «ОмскВодоканал» - монтаж оборудования 0,4кВ РУНН АО «ЭТК» согласно проекту.

6. Прокладка шинных мостов 0,4кВ от вводов НН Т-1, Т-2 до вводов 1СШ, 2СШ РУНН АО «ЭТК».

7. Выгораживание РУНН АО «ЭТК» сетчатым ограждением в помещении РУНН ОАО «ОмскВодоканал».

8. Монтаж отдельного входа, запирающегося на замок, в помещение РУНН АО «ЭТК» со стороны двора.

При производстве СМР учесть:

- работы выполняются в действующей электроустановке;

- перевод питающих и отходящих  в/в кабели 10кВ в соответствии с  проектом.

Приложение: Проект модернизации ТП-8869 (с изменениями).

Вед.инженер по ремонтам                                                              Н.В. Самойленко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера                                                    С.Э. Дейч

Начальник СПС                                                                              А.А.Ерохин

Начальник  ЭТЛ                                                                             В.А.Крашенинников